ÚZEMNÍ PLÁN

SKŘÍPOV

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Správní orgán, který změnu územního plán vydal: Zastupitelstvo obce Skřípov Datum nabytí účinnosti: 12. 10. 2014 |
| Pořizovatel Obecní úřad Skřípov prostřednictvím kvalifikované osoby ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Miroslav Kadlec Funkce: starosta Podpis: | Úřední razítko |

| A – TEXTOVÁ ČÁST |
| --- |
| Objednatel: Obec Skřípov | Pořizovatel: Obecní úřad Skřípov |
| Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě: Ing. arch. Michal Hadlač Číslo autorizace: 03 497 Projektant: Mgr. Vladimíra Macurová Projektant ÚSES: Ing. Petra Šalapková | Autorizační razítko |

Obsah

- Textová část

1.	Vymezení zastavěného území	4

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	4

3.1.	Vymezení zastavitelných ploch	5

3.1.1.	Plochy rekreace	5

3.1.2.	Plochy občanského vybavení	5

3.1.3.	Plochy dopravní infrastruktury	5

3.1.4.	Plochy smíšeného využití	5

3.1.5.	Plochy výroby a skladování	5

3.2.	Vymezení ploch přestavby	5

3.2.1.	Plochy občanského vybavení	5

3.2.2.	Plochy smíšeného využití	6

3.3.	Vymezení systému sídelní zeleně	6

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	6

4.1.	Dopravní infrastruktura	6

4.2.	Technická infrastruktura	6

4.3.	Občanské vybavení	7

4.4.	Veřejná prostranství	7

5.	Koncepce uspořádání krajiny	7

5.1.	Územní systém ekologické stability	7

5.2.	Prostupnost krajiny	7

5.3.	Protierozní opatření	7

5.4.	Vodní toky a plochy	8

5.5.	Ochrana před povodněmi	8

5.6.	Rekreace	8

5.7.	Dobývání nerostů	8

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	9

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	17

8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	18

9.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	18

10.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	18

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	18

12.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	18

- Grafická část:

B1 – Výkres základního členění  území (1 : 5 000)

B2 – Hlavní výkres (1 : 5 000)

B3 – Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (1 : 5 000)

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k 24. 4. 2014 a je zakresleno ve výkrese základního členění území a v dalších vybraných výkresech v měřítku 1 : 5 000.

# Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území respektuje současné přírodní a civilizační hodnoty, urbanistickou strukturu sídla a vytváří předpoklady pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj i soudržnost obyvatel. Koncepce rozvoje území obce respektuje současný způsob zástavby.

Rozvoj obytných ploch je řešen návrhem ploch smíšených obytných venkovských. Hlavní rozvoj území obce je soustředěn do ploch navazujících na zastavěné území obce, které jsou dopravně dostupné a lze je efektivně napojit na dopravní i technickou infrastrukturu.

Územní plán respektuje civilizační hodnoty obce, které jsou soustředěny především do její centrální části, kde se nachází mateřská škola, obecní úřad, kostel, hřbitov s farou. Zachována a chráněna zůstává drobná sakrální architektura, která se nachází v obci i na rozhraní obce a volné krajiny.

Bývalé zemědělské družstvo je navrženo k přestavbě a asanaci s přihlédnutím k rozvoji podnikatelských aktivit a občanské vybavenosti v rámci ploch smíšených komerčních venkovských. Areál bývalého vojenského prostoru je vymezen jako plocha přestavby na využití smíšené výrobní a je doplněn nově vymezenou plochou smíšenou výrobní.

Rozvoj rekreačního zázemí obce je řešen návrhem plochy staveb pro hromadnou rekreaci u silnice na Brodek u Konice v návaznosti na stávající vodní plochu.

Ochrana a rozvoj přírodních hodnot v nezastavěném území vychází z komplexních pozemkových úprav, ze kterých jsou převzata vymezená společná zařízení, především vodní plochy, účelové komunikace a skladebné části územního systému ekologické stability. Nedotčená zůstává přírodní památka Skřípovský mokřad.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je řešena vymezením zastavitelné plochy pro fotovoltaickou elektrárnu a vymezením ploch územních rezerv pro případnou výstavbu elektráren větrných.

# Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce obce vychází z jejího dosavadního rozvoje. Osou rozvoje obce je i nadále silnice III/36619 Horní Štěpánov – Skřípov – Konice, která představuje hlavní urbanizační osu ve směru západ – východ a v zastavěném území kopíruje trasu dnes z části zatrubněného Skřípovského potoka.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území a v návaznosti na ně. Výjimku tvoří pouze plocha pro fotovoltaickou elektrárnu nedaleko jihozápadní hranice zastavěného území.

Obytná zástavba je řešena vymezením zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských pro rodinnými domy, popř. venkovské usedlosti  s jedním nadzemním podlažím s podkrovím.

Přestavbové plochy jsou vymezeny pro změnu obytných ploch na plochy obytné smíšené v centru obce, pro změnu využití areálu zemědělského družstva a pro  revitalizaci bývalého vojenského areálu.

Areál zemědělského družstva a bývalý vojenský areál jsou vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

## Vymezení zastavitelných ploch

### Plochy rekreace

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | RH | Plochy staveb pro hromadnou rekreaci | 0,58 |

### Plochy občanského vybavení

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2 | OV | Plochy veřejné infrastruktury | 0,56 |
| Z22 | OS | Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení | 1,74 |

### Plochy dopravní infrastruktury

V územním plánu je vymezena tato zastavitelná plocha:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z10 | DM | Plochy pro místní a účelové komunikace | 0,14 |

### Plochy smíšeného využití

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z5 | SV | Plochy smíšené obytné venkovské | 1,04 |
| Z7 | SV | Plochy smíšené obytné venkovské | 4,20 |
| Z8 | SV | Plochy smíšené obytné venkovské | 1,35 |
| Z9 | SV | Plochy smíšené obytné venkovské | 0,51 |
| Z11 | SK | Plochy smíšené obytné komerční | 0,13 |

### Plochy výroby a skladování

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z13 | VT | Plochy těžkého průmyslu a energetiky | 2,36 |

## Vymezení ploch přestavby

### Plochy občanského vybavení

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| P6 | OM | Plochy komerčních zařízení malých a středních | 3,28 |

### Plochy smíšeného využití

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy přestavby:

| ID funkční plochy | Označení plochy (index) | Funkční využití | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | SO | Plochy smíšené obytné | 1,15 |
| P5 | SK | Plochy smíšené obytné komerční | 1,97 |
| P7 | VS | Plochy smíšené výrobní | 10,38 |

## Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen a rozvíjen zejména plochami zeleně uvnitř veřejných prostranství a plochami zeleně veřejné.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Koncepce silniční dopravy respektuje stávající komunikační systém daný silnicí III. třídy III/36619 (Horní Štěpánov – Skřípov – Konice), která vytváří dopravní osu. Plochy silniční dopravy jsou stabilizované. Plochy místních a obslužných komunikací jsou mimo  zastavěné území vymezeny na základě komplexních pozemkových úprav.

Doprava v klidu je řešena především v rámci ploch veřejných prostranství a v plochách dopravy silniční, je vymezena jedna plocha dopravní infrastruktury – místní komunikace s odstavnou plochou (Z10/DM), která zpřístupňuje bývalý lom.

Cyklistická a pěší doprava se realizuje v rámci ploch dopravy silniční a v rámci ploch veřejných prostranství uvnitř zastavěného území a nové plochy vymezeny nejsou. Turistická stezka i další pěší trasy jsou stabilizované, prostupnost zastavěného území obce pro pěší je zajištěna vymezenými plochami veřejných prostranství. .

## Technická infrastruktura

Koncepce zásobování obce pitnou vodou vychází ze současného stavu. Obec má vybudovaný samostatný veřejný vodovod, který je v majetku obce. Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Prodloužení stávajícího vodovodního řadu je navrženo v rámci veřejného prostranství pro zásobení části zastavitelné plochy smíšeného bydlení venkovského (Z8/SV), nový vodovod je navržen v rámci koridoru technické infrastruktury KT2 k bývalému vojenskému areálu.

Koncepce odvádění odpadních vod vychází ze současného stavu. V obci je vybudována splašková kanalizační síť, v západní části řešeného území je situována čistírna odpadních vod. Prodloužení stávající kanalizace je navrženo v rámci veřejného prostranství pro nové plochy smíšeného bydlení venkovského (Z7 a Z8/SV) a pro plánovanou přestavbu bývalého zemědělského družstva (P5/SK), nový kanalizační řad je navržen v rámci koridoru technické infrastruktury KT2 k bývalému vojenskému areálu.

Koncepce zásobování elektrickou energií se nemění a vychází ze současného stavu. Vymezené zastavitelné plochy budou zásobovány ze stávajících transformačních stanic Je vymezen koridor KT1 pro vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice.

Koncepce zásobování plynem vychází ze současného stavu, předpokládá se napojení všech vymezených zastavitelných ploch na rozvod středotlakého plynovodu. Je navržena je jedna nová větev STL plynovodu v rámci koridoru technické infrastruktury KT2 k bývalému vojenskému areálu.

V územním plánu jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury:

| Identifikace koridoru | Technická infrastruktura | Podmínky pro umístění technické infrastruktury |
| --- | --- | --- |
| KT1 | Venkovní vedení elektrické sítě 110 kV | Celková šířka koridoru je stanovena na 50 m |
| KT2 | Vodovod, kanalizace, středotlaký plynovod | Celková šířka koridoru je stanovena na 10 m |

## Občanské vybavení

Koncepce občanské vybavenosti vychází ze současné sítě zařízení občanské vybavenosti. V územním plánu je vymezena v rámci občanské vybavenosti jedna zastavitelná plocha pro nekomerční občanské vybavení (Z2/OV), jedna plocha pro tělovýchovné a sportovní zařízení (Z22/OS) a jedna plocha přestavby pro malá a střední komerční zařízení (P6/OM).

## Veřejná prostranství

Pro zlepšení dopravní obslužnost území obce jsou vymezeny dvě nové plochy veřejných prostranství a tři plochy vymezené v rámci přestavby bývalého zemědělského družstva,

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy veřejných prostranství:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Z3 | PV | Plochy veřejných prostranství | 0,37 |
| Z4 | PV | Plochy veřejných prostranství | 0,07 |
| P2 | PV | Plochy veřejných prostranství | 0,24 |
| P3 | PV | Plochy veřejných prostranství | 0,17 |
| P4 | PV | Plochy veřejných prostranství | 0,14 |

# Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny respektuje stav daný jejím současným uspořádáním. Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze v návaznosti na zastavěné území. Charakter krajiny je zachován, základní krajinné hodnoty jsou stabilizovány jako plochy lesní, zeleně přírodního charakteru, plochy přírodní, zemědělské a vodní a vodohospodářské. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá komplexním pozemkovým úpravám. Zemědělský charakter krajiny zůstává zachován, rozsáhlé lesní plochy jsou stabilizovány.

## Územní systém ekologické stability

V rámci územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) jsou na území obce Skřípov vymezeny skladebné části na lokální a regionální úrovni. Vymezení odpovídá  komplexním pozemkovým úpravám.

Regionální ÚSES je zastoupen biocentrem RBC 1891 Otínsko a dvěma biokoridory RK 1431 Nectavské údolí – Otínsko a RK1432 Otínsko – Úsobrnské údolí.

Na lokální úrovni ÚSES je vymezeno celkem 5 lokálních biocenter a 6 lokálních biokoridorů. Jako součást lokálního ÚSES je rovněž vymezeno 33 plošných interakčních prvků.

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna prostřednictvím stávajícího systému komunikací (místních a účelových), který odpovídá komplexním pozemkovým úpravám. Prostupnost krajiny je z hlediska živočichů a dalších živých organismů zohledněna v rámci prvků ÚSES.

## Protierozní opatření

V územní plánu nejsou vymezena protierozní opatření v rozsahu odpovídajícím komplexním pozemkovým úpravám, jedná se především o skladebné prvky ÚSES..

## Vodní toky a plochy

Vodní plochy a toky jsou v územním plánu stabilizovány jako plochy vodní a vodohospodářské, jejich vymezení odpovídá komplexním pozemkovým úpravám. Kolem vodních toků je nutné zachovat manipulační pruh šířky 6 m.

## Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi je řešena v rámci přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití, především v plochách zemědělských. Plochy pro objekty a zařízení protipovodňové ochrany nejsou vymezeny.

## Rekreace

Individuální rekreace je umožněna v rámci stávajících ploch smíšených obytných – venkovských. Nové plochy pro rodinnou rekreaci vymezeny nejsou. V územním plánu je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha pro hromadnou rekreaci: rekreační prostor pro kemp s hospodářským zázemím (Z1/RH).

Pro rekreaci obyvatel slouží stávající tělovýchovná a sportovní zařízení v rámci ploch občanského vybavení. Rozšíření sportovního a kulturního zázemí zajišťuje zastavitelná plocha Z22/OS.

## Dobývání nerostů

V řešeném území se nevyskytují výhradní ani jiná ložiska nerostných surovin a nejsou evidována žádná chránění ložisková území ani dobývací prostory. Nejsou vymezeny žádné nové plochy pro těžbu nerostů.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

| Způsob využití: | Plochy bydlení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy bydlení v bytových domech – BH |
| Hlavní využití: | bydlení v bytových domech |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | tělovýchova a sport |
|  | související občanské vybavení |
|  | související parkování a garážování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy rekreace |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH |
| Hlavní využití: | hromadná rekreace |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | související tělovýchova a sport |
|  | související občanské vybavení |
|  | související parkování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
|  | podmínky pro zastavitelnou plochu Z1: v ploše bude umístěn kemp s možností výstavby hospodářského objektu a hygienických zařízení, pouze však v souvislosti s hlavním využitím maximální zastavěnost plochy 20 % |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy veřejné infrastruktury – OV |
| Hlavní využití: | vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, administrativa |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | ubytování a stravování |
|  | využívání církevních zařízení a staveb |
|  | související maloobchodní prodej a služby |
|  | související parkování a garážování osobních vozidel |
|  | trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území a v přestavbových plochách řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy komerčních zařízení malých a středních – OM |
| Hlavní využití: | občanské vybavení komerčního charakteru |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | maloobchodní prodej a služby |
|  | administrativa |
|  | ubytování a stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | parkování a garážování osobních vozidel |
|  | trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | výroba a výrobní služby včetně drobné zemědělské výroby, pokud svým provozem nenarušují užívání pozemků, staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení – OS |
| Hlavní využití: | tělovýchova a sport |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství zeleň |
|  | ubytování a stravování |
|  | související maloobchodní prodej a nevýrobní služby |
|  | parkování osobních vozidel |
|  | trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
|  | v zastavitelné plochách mohou mít stavby výšku max. 5m |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy hřbitovů – OH |
| Hlavní využití: | provozování veřejného pohřebiště |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | církevní zařízení a stavby |
|  | související maloobchodní prodej a služby |
|  | související parkování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené obytné – SO |
| Hlavní využití: | bydlení a občanské vybavení nekomerčního charakteru |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | ubytování a stravování |
|  | související parkování a garážování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | stavby v přestavbové ploše mohou mít max. 2 nadzemní podlaží a podkroví |
|  | maximální zastavěnost plochy 40 %, nezastavěná část musí být ponechána jako zahrady nebo nezpevněná část veřejného prostranství |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené obytné venkovské – SV |
| Hlavní využití: | bydlení v rodinných domech venkovského charakteru |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | související občanské vybavení |
|  | související tělovýchova a sport |
|  | rodinná rekreace |
|  | ubytování a stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | parkování a garážování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | výroba a výrobní služby včetně drobné zemědělské výroby, pokud svým provozem nenarušují užívání pozemků, staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | výstavbu v zastavěném území řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby |
|  | stavby v zastavitelných plochách mohou mít max. 1 nadzemní podlaží a podkroví |
|  | maximální zastavěnost plochy 40 %, nezastavěná část musí být ponechána jako zahrady nebo sady |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené obytné komerční – SK |
| Hlavní využití: | bydlení a občanské vybavení komerčního charakteru |
| Přípustné využití: | veřejná prostranství a zeleň |
|  | maloobchodní prodej a služby |
|  | ubytování a stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | související parkování a garážování osobních vozidel |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | výroba a výrobní služby včetně drobné zemědělské výroby, pokud svým provozem nenarušují užívání pozemků, staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | stavby v přestavbových plochách mohou mít max. 2 nadzemní podlaží a podkroví |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy dopravní infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy silniční dopravy – DS |
| Hlavní využití: | silniční doprava |
| Přípustné využití: | dopravní zařízení a vybavení |
|  | čerpací stanice pohonných hmot |
|  | areály údržby komunikací |
|  | garážování a odstavování motorových vozidel |
|  | doprovodná a izolační zeleň |
|  | protihluková opatření |
|  | související občanské vybavení |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy dopravní infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro místní a účelové komunikace – DM |
| Hlavní využití: | místní a účelové komunikace mimo zastavěné území |
| Přípustné využití: | doprovodná a izolační zeleň |
|  | protihluková opatření |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy technické infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy inženýrských sítí – TI |
| Hlavní využití: | technická infrastruktura |
| Přípustné využití: | související dopravní infrastruktura |
|  | vodohospodářská zařízení |
|  | doprovodná a izolační zeleň |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy výroby a skladování |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy těžkého průmyslu a energetiky – VT |
| Hlavní využití: | fotovoltaická elektrárna |
| Přípustné využití: | související dopravní infrastruktura |
|  | vodohospodářská zařízení |
|  | doprovodná a izolační zeleň |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |
|  | větrné elektrárny |

| Způsob využití: | Plochy výroby a skladování |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy zemědělské výroby – VZ |
| Hlavní využití: | zemědělská výroba |
| Přípustné využití: | drobná řemeslná výroba |
|  | skladování |
|  | související administrativa a provoz |
|  | související výrobní i nevýrobní služby |
|  | parkování a garážování vozidel |
|  | zásobování pohonnými hmotami (čerpací stanice) |
|  | doprovodná a izolační zeleň |
|  | protihluková opatření |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu, pokud jsou splněny podmínky hygienických limitů pro bydlení |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |
|  | větrné nebo fotovoltaické elektrárny |

| Způsob využití: | Plochy smíšené výrobní |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené výrobní – VS |
| Hlavní využití: | výroba |
| Přípustné využití: | související administrativa a provoz |
|  | obchodní zařízení |
|  | výrobní služby |
|  | skladování |
|  | parkování a garážování vozidel |
|  | zásobování pohonnými hmotami (čerpací stanice) |
|  | logistická centra |
|  | doprovodná a izolační zeleň |
|  | protihluková opatření |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu, pokud jsou splněny podmínky hygienických limitů pro bydlení |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |
|  | větrné nebo fotovoltaické elektrárny |

| Způsob využití: | Plochy veřejných prostranství |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy veřejných prostranství – PV |
| Hlavní využití | obecné užívání veřejně přístupných ploch |
| Přípustné využití: | zeleň a vodní plochy |
|  | doprava silniční |
|  | veřejná doprava (zastávky) |
|  | parkování osobních vozidel |
|  | protipovodňová ochrana |
|  | související občanské vybavení |
|  | technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy veřejných prostranství |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy veřejné zeleně – ZV |
| Hlavní využití | obecné užívání veřejně přístupných ploch |
| Přípustné využití: | zeleň a vodní plochy |
|  | protipovodňová ochrana |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití: | pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot |

| Způsob využití: | Plochy zeleně |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy zeleně přírodního charakteru – ZP |
| Hlavní využití: | zeleň přírodního charakteru |
| Přípustné využití: | územní systém ekologické stability |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství a těžbu nerostů |

| Způsob využití: | Plochy vodní a vodohospodářské |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy vodní a vodohospodářské – W |
| Hlavní využití: | vodní hospodářství |
| Přípustné využití: | protipovodňová ochrana a protierozní opatření |
|  | územní systém ekologické stability |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona | stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |

| Způsob využití: | Plochy zemědělské |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy zemědělské – NZ |
| Hlavní využití: | zemědělské obhospodařování |
| Přípustné využití: | protierozní a protipovodňová opatření |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | územní systém ekologické stability s podmínkou, že se jedná o biokoridory s lučním cílovým společenstvem |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona | stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |

| Způsob využití: | Plochy lesní |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy lesní – NL |
| Hlavní využití: | lesní hospodářství |
| Přípustné využití: | protierozní a protipovodňová opatření |
|  | územní systém ekologické stability |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |

| Způsob využití: | Plochy přírodní |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy přírodní – NP |
| Hlavní využití: | zajištění ochrany chráněných území přírody, evropsky významných lokalit a biocenter |
| Přípustné využití: | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Podmíněně přípustné využití: | lesní hospodářství s podmínkou minimalizace negativních dopadů na funkci biocenter |
| Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou účelových komunikací a cyklistických stezek. |

Podzemní podlaží – podlaží, které má více jak polovinu plochy podlahy alespoň 0,8 m pod úrovní terénu.

Nadzemní podlaží – podlaží, které není podzemním.

Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití

Výrobní služby – výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků

Nevýrobní služby – výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků

Drobná řemeslná výroba – výrobní činnost s vysokým podílem ruční práce, spojeným s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek

Drobná zemědělská výroba – chov domácího zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích jednotek (jedna velká dobytčí jednotka představuje 500 kg živé váhy zvířete, bez ohledu na jeho druh)

Související, souvislost – vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, činnostmi a využitím

Podmiňující, podmíněnost – vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých podmínek

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V územním plánu jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:

| Označení | Identifikace ploch nebo koridorů | Název |
| --- | --- | --- |
| VT1 | KT1 | Elektrické vedení VN 110 kV Konice – Velké Opatovice |

Veřejně prospěšná opatření nejsou územním plánem vymezena.

Plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

Stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou územním plánem vymezeny.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou vymezeny.

# Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv:

| Identifikace plochy | Stanovení možného budoucího využití | Podmínky prověření budoucího využití |
| --- | --- | --- |
| R1 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |
| R2 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |
| R3 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |
| R4 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |
| R5 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |
| R6 | Větrná elektrárna | Podmínky budou stanoveny změnou územního plánu |

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

V územním plánu je vymezeny tyto plochy, ve kterých je rozhodování o změnách  území podmíněno zpracováním územní studie:

| Označení vymezené plochy | Zastavitelné plochy spadající do vymezené plochy | Lhůta pro vložení dat o příslušné územní studii do evidence územně plánovací činnosti |
| --- | --- | --- |
| US1 | P2/PV, P3/PV, P4/PV, P5/SK a P6/OM | Do 4 let od vydání tohoto územního plánu |
| US2 | P7/VS | Do 4 let od vydání tohoto územního plánu |

Územní studie budou řešit zejména umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, návrh parcelace a prostorové uspořádání zástavby

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů územního plánu: 18

Počet výkresů k němu připojené grafické části: 3